## Slide 1: שיעור 7 - TCP תרגיל כיתה בזוגות
מבוא לרשתות, סמסטר א'

## Slide 2
צד א'
צד ב'
Seq = 1250 len = 3
Ack = 1253
Seq = 1253 len = 3
א. השלם את החלק החסר.
ב. מתי החבילה האחרונה תישלח?
Seq = 1256 len = 3
תרגיל 1
ב. כשיגמר הלחצית יד משולשת של הסוף? כשיגמר הפקטות לשלוח לשני הצדדים? כשיקבלו ACK על הכל? השאלה ממש ממש לא ברורה

## Slide 3
צד א'
צד ב'
Seq = 5620 len = 30
Ack = 5650
Seq = 5650 len = 30
Ack = 5680
Ack = 5710
מלאו את החבילות החסרות.
תרגיל 2
Seq = 5680 len = 30

## Slide 4
צד א'
צד ב'
Seq = 1692
Seq = 3911
Ack = 1702
Seq = 1702
Ack = 3914
Seq = 3914 Ack = 1712
Seq = 1712 Ack = 3917
Seq = 3917 Ack = 1722
א. מהו גודל השליחה (len) של צד א'?
ב. מהו גודל השליחה (len) של צד ב'?
ג. השלימו את החסר.
תרגיל 3
א. 10 ב. 3

## Slide 5
השלימו את החסר.
תרגיל 4
*בכל החבילות
בתרגיל זה שדה
ה-len הוא 40.
הוא לא נכתב בכל
חבילה בנפרד
לצרכי נוחות קריאה.
צד א'
צד ב'
Seq = 9240
Seq = 1500 Ack = 9280
Seq = 9280 Ack = 1540
Seq = 1540 Ack = 9320
טיימר 1 מתחיל
טיימר 2 הסתיים Time out
טיימר 2 מתחיל
טיימר 2 מתחיל
Seq = 9280

## Slide 6
צד א'
צד ב'
Seq = 4190
Seq = 35100
Ack = 4210
Seq = 4210
Ack = 35150
Seq = 35150 Ack = 4230
Seq = 4230 Ack = 35200
Seq = 35200 Ack = 4250
שימו לב - אורך החבילות לא מפורט בציור (זה חלק מהשאלה...).
השלימו את החסר.
תרגיל 5

## Slide 7
צד א'
צד ב'
Seq = 850
Ack = 1450
תרגיל 6
Seq = 1150
Seq = 1450
Seq = 1750
Seq = 2050
Seq = 1450
*בכל החבילות
בתרגיל זה שדה
ה-len הוא 300.
הוא לא נכתב בכל
חבילה בנפרד
לצרכי נוחות קריאה.
Ack = 2350

## Slide 8
תרגיל 7
צד א' רוצה לשלוח את המסר: Hey! לצד ב'. ISN=400
צד ב' רוצה לשלוח את המסר: Superstar לצד א'. ISN=150
המסר הראשון יישלח אות-אות, כך שכל חבילה תכיל אות אחת:
המסר השני יישלח כך שבכל חבילה יש 3 אותיות, לפי התיאור:
מלאו את הטבלה בשקף הבא. כתבו במדויק את האופן בו המסרים יועברו בין הצדדים (בו-זמנית, כלומר בתקשורת דו-צדדית) בפרוטוקול TCP.
S | U | P | E | R | S | T | A | R
H | E | Y | !
שימו לב! בתהליך ה-3 Way Handshake לא מועבר מידע מה-Buffer כלל. במסגרת לחיצת היד, כל אחד מהצדדים מעלה את ה-Seq שלו ב-1 בלבד.

## Slide 9
תרגיל 7
צד ב' שולח | צד א' שולח | 
SYN Seq: 150 | SYN Seq: 400 | 1
SYN + ACK Seq: 150 Ack: 401 | SYN + ACK Seq: 400 Ack: 151 | 2
ACK | ACK | 3
Seq=151 Len=3 SUP | Seq=401 Len=1 H | 4
Ack=402 | Ack=154 | 5
H | E | Y | !
S | U | P | E | R | S | T | A | R
צד ב' שולח | צד א' שולח | 
Seq=154 Len=3 ERS | Seq=402 Len=1 E | 6
Ack=403 | Ack=157 | 7
Seq=157 Len=3 TAR | Seq=403 Len=1 Y | 8
Ack=404 | Ack=160 | 9
 | Seq=404 Len=1 ! | 10
Ack=405 |  | 
צד ב' שולח | צד א' שולח | 
FIN Seq=160 | FIN Seq=405 | 11
ACK + FIN Seq=161 Ack=406 | ACK + FIN Seq=406 Ack=161 | 12
ACK Ack=407 | ACK Ack=162 | 13
פתרון